## Parametre niektorých reproduktorov z ponuky

KAPAaudio  tel: 0903664110, 0903678930

www.kapaaudio.szm.sk

|  | Max. výkon | Impedancia | prenos od Hz | prenos do kHz | Citlivosť | Mat. membrány | materiál koša | Záves membrány | Váha magnetu OZ / g | Priemer max. | Materiál nosiča cievky | Priemer cievky inch / mm | fs | Qts | Re | Vas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW800 | 120 | 4, 8 | 75 | 5 | 92 | PA | ST | CLO | 24 | 654 | 203 | AL. | 1 | 25 | 75 | 0,83 |  | 17,08 |
| HW1000 | 150 | 8 | 49 | 4,5 | 93 | PA | ST | CLO | 30 | 831 | 254 | AL. | 1,5 | 37,5 | 49 | 0,68 |  | 39,29 |
| HW1200 | 160 | 8 | 36 | 3,5 | 94 | PA | ST | CLO | 40 | 1131 | 304 | AL. | 1,5 | 37,5 | 36 | 0,67 |  | 88,63 |
| HW1500 | 200 | 8 | 33 | 3 | 96 | PA | ST | CLO | 65 | 1800 | 383 | AL. | 2 | 50 | 33 | 0,57 | 6,5 | 150 |
| Kapa 1577 | 400 | 8 | 28 | 2 | 98 | PA | AL | CLO | 65 | 1800 | 383 | AL. | 3 | 77 | 28 | 0,65 | 6,7 | 340 |
| Kapa 1865 | 250 | 8 | 27 | 2,5 | 98 | PA | ST | CLO | 65 | 1800 | 458 | AL. | 2,5 | 65 | 27 | 0,46 | 6,4 | 260 |

|  | Max. výkon | Impedancia | prenos od Hz | prenos do kHz | Citlivosť | Mat. membrány | materiál koša | Záves membrány | Váha magnetu OZ / g | Priemer max. | Materiál nosiča cievky | Priemer cievky inch / mm | fs | Qts | Re | Vas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LW650 | 80 | 4 | 60 | 5 | 88 | P | ST | RUB | 24 | 654 | 165 | AL. | 1 | 25 | 60 | 0,43 |  | 8,61 |
| LW650 | 80 | 8 | 60 | 5 | 88 | P | ST | RUB | 24 | 654 | 165 | AL. | 1 | 25 | 60 | 0,39 |  | 8,61 |
| LW800 | 120 | 4 | 42 | 4 | 90 | P | ST | RUB | 30 | 831 | 203 | AL. | 1,5 | 37,5 | 42 | 0,45 |  | 28,59 |
| LW800 | 120 | 8 | 42 | 4 | 90 | P | ST | RUB | 30 | 831 | 203 | AL. | 1,5 | 37,5 | 42 | 0,41 |  | 28,59 |
| LW1000 | 200 | 4 | 38 | 3,5 | 90 | P | ST | RUB | 40 | 1131 | 254 | AL. | 1 | 25 | 48 | 0,85 |  | 35 |
| LW1000 | 200 | 8 | 38 | 3,5 | 90 | P | ST | RUB | 40 | 1131 | 254 | AL. | 1 | 25 | 48 | 0,75 |  | 35 |
| LW1200 | 240 | 4 | 27 | 3 | 90 | P | ST | RUB | 50 | 1380 | 304 | AL. | 2 | 50 | 38 | 0,41 |  | 48,84 |
| LW1200 | 240 | 8 | 27 | 3 | 90 | P | ST | RUB | 50 | 1380 | 304 | AL. | 2 | 50 | 38 | 0,37 |  | 48,84 |
| DW65K | 100 | 4 | 46 | 5 | 85 | KEV | ST | RUB | 24 | 654 | 165 | AL. | 1 | 25 | 46 | 0,64 |  | 17,88 |
| EW65 | 100 | 4 | 53 | 5 | 87 | PA | ST | FOA | 20 | 552 | 165 | AL. | 1 | 25 | 53 | 0,54 |  | 16,5 |
| EW65 | 100 | 8 | 53 | 5 | 87 | PA | ST | FOA | 20 | 552 | 165 | AL. | 1 | 25 | 53 | 0,47 |  | 16,5 |
| EW80 | 120 | 4 | 42 | 5 | 90 | PA | ST | FOA | 20 | 552 | 203 | AL. | 1 | 25 | 42 | 0,55 |  | 35,6 |
| EW80 | 120 | 8 | 42 | 5 | 90 | PA | ST | FOA | 20 | 552 | 203 | AL. | 1 | 25 | 42 | 0,48 |  | 35,6 |
| EW100 | 150 | 4 | 36 | 4,5 | 90 | PA | ST | FOA | 30 | 831 | 254 | AL. | 1,5 | 37,5 | 36 | 0,72 |  | 63,22 |
| EW100 | 150 | 8 | 36 | 4,5 | 90 | PA | ST | FOA | 30 | 831 | 254 | AL. | 1,5 | 37,5 | 36 | 0,65 |  | 63,22 |